| Seznam bulletinů motor M 337B – závazné a informační | 1 |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337B/1a | M332/78a M332A/11a M332AK/10a M137A/19a M137AZ/14a M337/89a M337A/13a M337AK/10a M337AK.1/9a M132A/8a M132AK/8a M332B/1a | 18.12.1998 | Stanovení utahovacího momentu pro upevňovací šrouby olejových čerpadel č.v. Sh 0059, Sh 0060, Sh 0060AK, Sc 0060 a Sh 0060A,B,C,D (u M337B, M332B). | 1 | 1 |  |  | LOM | P |  |
| M337B/2a |  |  | Nevydán |  |  |  |  | Nevydán |  |  |
| M337B/3b | M332/80b M332A/13b M332AK/12b M132A/10b M132AK/10b M137A/26b M137AZ/19b M337/91b M337A/21b M337AK/16b M337AK.1/11b M332B/3b | 15.11.1999 | Doporučení trvalého používání aditiva ADX 766M do paliva BL-78 dle ČSN 656510. Omezení případů výskytu "zaklepávání ventilových sedel, které se ojediněle vyskytují u motorů provozovaných na palivo BL-78. Toto palivo neobsahuje TEO. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

| Seznam bulletinů motor M 337B – závazné a informační | 2 |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337B/4b | M332/87b M332A/20b M332AK/19b M332B/4b M132A/16b M132AK/16b M137A/29b M137AZ/22b M337/98b M337A/24b M337AK/19b M337AK.1/17b M337C/1b | Datum vydání 7.11.2001 Platí od 1.1.2002 | Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337B/5a | M332/76a/R1 M332A/10a/R1 M332AK/9a/R1 M337/86a/R1 M337A/12a/R1 M337AK/9a/R1 M132A/7a/R1 M132AK/7a/R1 M137A/18a/R1 M137AZ/13a/R1 M332B/5a M332C/1a M337C/2a M132C/1a M137C/1a | 3.12.2003 | Přehled dokumentace nutné k provádění prohlídek, oprav, údržby a generálních oprav. Aktualizování přehledu. | 1 | 1 |  |  | LOM | P |  |

| Seznam bulletinů motor M 337B – závazné a informační | 3 |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337B/6b | M332/88b M332A/21b M332AK/20b M332B/6b M332C/2b M132A/17b M132AK/17b M132C/2b M137A/30b M137AZ/23b M137C/2b M337/99b M337A/26b M337AK/21b M337AK.1/20b M337C/3b | 29.3.2005 | Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

Datum poslední revize:	23.1. 2008